## Slide 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ IoT ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Σουλιδου ελενη
Επιβλεπων καθηγητησ: κακαρουντας αθανασιοσ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

## Slide 2: ΣΤΟΧΟΣ
Σχεδίαση συστήματος ανίχνευσης επιθέσεων
Μελέτη της θερμοκρασίας ως επαρκής μετρική ανίχνευσης επιθέσεων
Αξιολόγηση συστήματος με χρήση προσομοιώσεων

## Slide 3: Διαδικτυο των πραγματων
Συνεχής και ταχεία αύξηση συσκευών IoT
  Έξυπνες οικιακές συσκευές
  Ιατρικές συσκευές
  Wearables
  Κ.α.
Πολλαπλά ζητήματα ασφαλείας και ανάγκη για αντίμετρα

## Slide 4: Αφηρημενο σχημα αρχιτεκτονικησ
Συσκευή IoT προς παρακολούθηση με προσάρτηση αισθητήρα θερμοκρασίας
Μικροελεγκτής συλλογής μετρήσεων θερμοκρασίας
Υπολογιστικό σύστημα ανάλυσης δεδομένων και γραφικής αναπαράστασης

## Slide 5: Προτεινομενο συστημα

## Slide 6: Εξαρτηματα
1) Μικροϋπολογιστής Raspberry Pi Zero W | 2) Αισθητήρας Θερμοκρασίας MCP9808 | 3) Εξάρτημα κάμερας V1 | 4) Μικροελεγκτής Arduino UNO

## Slide 7: Μοντελο συστηματοσ
Οντότητες
  Επιτιθέμενος
  Συσκευή IoT (IP Camera)
  Υπολογιστικό Σύστημα Συλλογής δεδομένων
  Ασύρματος σημείο πρόσβασης
Επικοινωνία πάνω από πρωτόκολλο Wi-Fi
Χρήση επιθέσεων DoS

## Slide 8: ΣεναριΑ πειραματικησ αξιολογησησ
Εκκίνηση συστήματος με/χωρίς επίθεση.
Αδρανής κατάσταση συστήματος με/χωρίς κίνηση και με/χωρίς επίθεση.
Κανονική λειτουργία συστήματος με/χωρίς επίθεση, με εκτέλεση σεναρίου κελύφους, με/χωρίς κίνηση.
Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας με/χωρίς κίνηση, με/χωρίς εκτέλεση σεναρίου, με/χωρίς επίθεση.
Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας με/χωρίς επίθεση, με/χωρίς εκτέλεση σεναρίου, με/χωρίς κίνηση.

## Slide 9: ΣΕΝΑΡΙΟ 1: ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σενάριο | Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας | Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας | Μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή
Χωρίς επίθεση. | 35℃ | 0.314℃ / λεπτό | 29.629%
Με επίθεση. | 41℃ | 0.688℃ / λεπτό | 51.851%

## Slide 10: ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΑΔΡΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σενάριο | Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας | Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας | Μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή
Χωρίς κίνηση, χωρίς επίθεση. | 41.5℃ | 0.127℃ / λεπτό | 7.792%
Χωρίς κίνηση, με επίθεση. | 46.5℃ | 0.392℃ / λεπτό | 20.779%
Με κίνηση, χωρίς επίθεση. | 43℃ | 0.287℃ / λεπτό | 11.688%
Με κίνηση, με επίθεση. | 46.5℃ | 0.387℃ / λεπτό | 20.779%

## Slide 11: ΣΕΝΑΡΙΟ 3: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σενάριο | Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας | Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας | Μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή
Χωρίς κίνηση, χωρίς επίθεση. | 45.5 ℃ | 0.114℃ / λεπτό | 8.333%
Χωρίς κίνηση, με επίθεση. | 48℃ | 0.291℃ / λεπτό | 14.285%
Με κίνηση, χωρίς επίθεση. | 46℃ | 0.155℃ / λεπτό | 9.523%
Με κίνηση, με επίθεση. | 49℃ | 0.330℃ / λεπτό | 16.666%

## Slide 12: ΣΕΝΑΡΙΟ 4: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΑς
Σενάριο |  |  | Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας | Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας | Μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή
κίνηση | script | επίθεση |  |  | 
0 | 0 | 0 | 42℃ | 0.175℃ / λεπτό | 9.090%
0 | 0 | 1 | 45.5℃ | 0.341℃ / λεπτό | 18.181%
0 | 1 | 0 | 46℃ | 0.257℃ / λεπτό | 19.480%
0 | 1 | 1 | 48℃ | 0.451℃ / λεπτό | 24.675%
1 | 0 | 0 | 44.5℃ | 0.190℃ / λεπτό | 15.584%
1 | 0 | 1 | 48.5℃ | 0.476℃ / λεπτό | 25.974%
1 | 1 | 0 | 47℃ | 0.269℃ / λεπτό | 22.077%
1 | 1 | 1 | 49℃ | 0.520℃ / λεπτό | 27.272%

## Slide 13: ΣΕΝΑΡΙΟ 5: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΥΧΤΑς
Σενάριο |  |  | Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας | Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας | Μέγιστη ποσοστιαία μεταβολή
κίνηση | script | επίθεση |  |  | 
0 | 0 | 0 | 41.5℃ | 0.111℃ / λεπτό | 7.792%
0 | 0 | 1 | 46℃ | 0.359℃ / λεπτό | 19.480%
0 | 1 | 0 | 44.5℃ | 0.241℃ / λεπτό | 15.584%
0 | 1 | 1 | 47℃ | 0.415℃ / λεπτό | 22.077%
1 | 0 | 0 | 42.5℃ | 0.140℃ / λεπτό | 10.389%
1 | 0 | 1 | 47℃ | 0.416℃ / λεπτό | 22.077%
1 | 1 | 0 | 45℃ | 0.238℃ / λεπτό | 16.883%
1 | 1 | 1 | 48.5℃ | 0.478℃ / λεπτό | 25.974%

## Slide 14: Διαγραμματα: Σεναριο 1
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.314 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 29.629%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.688 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 51.851%

## Slide 15: Διαγραμματα: Σεναριο 2 (1/2)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.127 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 7.792%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.392 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 20.779%

## Slide 16: Διαγραμματα: Σεναριο 2 (2/2)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.287 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 11.688%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.387 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 20.779%

## Slide 17: Διαγραμματα: σεναριο 3 (1/2)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.114 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 8.333%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.291 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 14.285%

## Slide 18: Διαγραμματα: σεναριο 3 (2/2)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.155 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 9.523%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.330 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 16.666%

## Slide 19: Διαγραμματα: σεναριο 4 (1/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.175 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 9.090%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.341 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 18.181%

## Slide 20
Διαγραμματα: σεναριο 4 (2/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.257 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 19.480%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.451 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 24.675%

## Slide 21
Διαγραμματα: σεναριο 4 (3/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.190 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 15.584%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.476 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 25.974%

## Slide 22
Διαγραμματα: σεναριο 4 (4/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.269 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 22.077%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.520 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 27.272%

## Slide 23
Διαγραμματα: σεναριο 5 (1/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.111 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 7.792%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.359 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 19.480%

## Slide 24
Διαγραμματα: σεναριο 5 (2/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.241 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 15.584%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.415 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 22.077%

## Slide 25
Διαγραμματα: σεναριο 5 (3/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.140 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 10.389%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.416 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 22.077%

## Slide 26
Διαγραμματα: σεναριο 5 (4/4)
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.238 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 16.883%
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας: 0.478 ℃/λεπτό
Μέγιστη Ποσοστιαία μεταβολή: 25.974%

## Slide 27: Εναλλακτικοι αισθητηρεσ
LM35
TMP36

## Slide 28: Εναλλακτικεσ επιθεσεισ
Udp flood
smurf

## Slide 29: συμπερασματα
Υψηλότεροι ρυθμοί μεταβολής συνεπάγονται εμφάνιση επίθεσης.
Κίνηση και εκτέλεση σεναρίων κελύφους στο παρασκήνιο συνεισφέρουν μικρή αύξηση στη θερμοκρασία έναντι της ύπαρξης επίθεσης.
Ο φωτισμός εμφανίζει διαφορά 0.5οC ανάμεσα σε ημέρα και νύχτα.
Η θερμοκρασία αποτελεί ιδανική μετρική για την ανίχνευση επιθέσεων σε συσκευές IoT

## Slide 30: Ευχαριστω για την προσοχη σας